# Памятка

по электробезопасности для бытового потребителя

Для чего нужно устройство защитного отключения (УЗО)?

Основные цели применения УЗО:

- для защиты людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования или повреждении изоляции электропроводки;

- для предотвращения возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки из-за снижения свойств изоляции.

Применение УЗО для защиты людей

от поражения электрическим током

При использовании в личных целях таких электрических приборов, как стиральная машина, холодильник, СВЧ-печь, электрическая плита, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т.к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют токопроводящий металлический корпус и сложную схему внутренней электропроводки.

Вследствие различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция электропроводки  бытовых приборов может прийти в негодность. Кстати, это касается не только электрических приборов, но и самих проводов и кабелей электропроводки.

При нарушении изоляции электрического проводника, есть вероятность касания (контакта) этого провода металлического корпуса электрического прибора. При этом на корпусе появляется напряжение (фаза), равное напряжению сети. Это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса.

Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?

Пример 1. Без применения в схеме УЗО

Если одновременно задеть металлический корпус или другие токопроводящие части электро-прибора с поврежденной изоляцией внутренней электропроводки и любой другой предмет, имеющий соединение с «землей» (раковина, водопроводный кран, батареи отопления) или стоять на токопроводящем полу, то Вас может ударить током.

Результаты прикосновения могут быть разные. В одном случае «легкий испуг», в другом - серьезные последствия (вплоть до остановки сердца) от прохождения тока через тело человека.

Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО)

Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником

Рассмотрим пример с подключением СВЧ-печи с использованием защитного нулевого проводника и УЗО. В данной случае вообще не должно произойти вышеописанной ситуации, т.к. при касании фазного проводника металлического корпуса электрического прибора, появится ток утечки, при котором сработает УЗО и отключит поврежденный участок.

Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (три провода - фаза, ноль, земля).

Пример 3. Применение УЗО в схемах без защитного проводника

Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ (старая электропроводка).

В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.

Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.

Применение УЗО для предотвращения возникновения пожара

При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также использование электрических проводов с неисправной изоляцией применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока.

Для этих целей применяют устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой срабатывания от 300-500мА. Такая уставка взята из предварительного расчета тепловой мощности. При токе утечки равному 500мА, тепловая мощность выделяемая на этом участке цепи составляет приблизительно 100Вт. Этой мощности достаточно для возгорания материалов (дерево, пластик), находящихся около неисправной электропроводки. Применение в схеме электроснабжения УЗО с вышеуказанными параметрами позволит своевременно отключить поврежденный участок электропроводки и предотвратить возникновение пожара.

В последнее время наибольшее распространение получило отключающее устройство, называемое Дифавтомат или дифференциальный автомат. Это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.

Мядельская районная инспекция «Энергонадзор»